## Slide 1
A KLÍMAVÁLTOZÁS VÍZGAZDÁLKODÁSI KIHÍVÁSAI
Beszédes József tevékenysége
mai szemmel
FEHÉR FERENC
aranydiplomás építőmérnök, c. egyetemi docens
a Nyugdíjas Vízitársulati Vezetők Klubjának elnöke

## Slide 2: A klímaváltozás elméleti háttere
Mi a klíma?
Meteorológiai tényezők összessége, adott térségben ezek jellemző értékei, változatossága:
Csapadék átlag, szélsőértékek
Léghőmérséklet átlag, szélsőértékek
Időjárási folyamatok:
  szélsebesség értékek (felértékelődés!!!!)
  időjárási helyzetek változásának sebessége (felértékelődés!!!)
  kritikus helyzetek hossza (csapadékmentes időszakok, forró napok száma) (Medárd??)
  párolgás/hőmérséklet hatása
Szélsőségek megjelenése, gyakorisága

## Slide 3: A klímaváltozás okai
Fő okok: Mi mit rontunk el? Hosszú távú folyamatok?
Tovagyűrűző (másodlagos) hatások
Az egyik ismert fő ok: globális felmelegedés, a Föld átlaghőmérsékletének emelkedése
Kiváltó hatás: üvegház hatás (beeső/visszavert energia)
Létrehozója: üvegház hatású gázok, döntően széndioxid
Energia igény megnövekedése: fosszilis energiahordozók túlsúlya
Széndioxid „termelés”: iparosodás, közlekedés, fűtés, megújuló energia használat helyett

## Slide 4: Tovagyűrűző hatások
Sarki jégsapkák olvadása, óceánok vízszintjének emelkedése
  Hány száz millióan élnek olyan területeken, amelyeket veszélyeztet egy jelentősebb (10 m-es nagyságrendű) vízszintemelkedés?
  Ennek szociális hatása ► menekültválságok
Hőmérséklet növekedés hatására párolgási folyamatok gyorsulása
  Légköri viszonyok változásának gyorsulása
  Szélsőséges időjárási helyzetek gyakoriságának növekedése
  Lefolyás növekedés –párolgás növekedés - vízkészlet csökkenés

## Slide 5: Klímaváltozással foglalkozó módszerek
Hőmérsékleti és csapadék trendek vizsgálata
  Matematikai statisztikai nehézségek: függetlenség, homogenitás
Átlagértékek sorrendbe állítása
  100 év éves átlaghőmérsékletei
  Melyek a legmelegebb évek?
Klímamodellek:
  Időjárási modellek időbeli kiterjesztése
  Klímaváltozási okokkal való modellezés
  Probléma: kerületi feltételek generálása

## Slide 6: Kiszárad-e az ország?
Már most van egy problémánk: potenciális párolgás nagyobb, mint az átlagcsapadék
Változik-e a csapadék mennyisége?
  Német kutatók: igen, csökken! (2008. Potsdam)
  Magyar kutatók: nem, csak az eloszlás változik (Műegyetem)
  Lokálisan szélsőséges nagycsapadékok (nagy intenzitás)
Növekszik a csapadékmentes időszakok hossza
Megnövekszenek az olyan csapadékesemények, amelyek rövid idejűek, nagy csapadékmennyiséggel, nagy intenzitással járnak
Ha a beszivárgási viszonyok nem javulnak, nőni fog a lefolyás

## Slide 7: Lefolyás növekedésének hatása
Nagy folyókon kialakuló árvízi hatások
Kisvízfolyások árvizei („villámárvizek”), helyi vízkár gyakoriságának növekedése
Talaj vízkészletének csökkenése, talajvízszint csökkenés (de persze lokálisan lehet emelkedés is!)
Mezőgazdasági hatás: szántóföldi növénytermesztés átalakulása
Generális hatás: változás a növényzetben, főleg a faállományban (itt hőmérsékleti hatások is vannak!)

## Slide 8: Konkrét, látható, érezhető hatások
Több napig tartó, orkánszerű, viharos szél, szélsebesség „rekordok”
Időjárási helyzetek viharos gyorsasággal történő változása
Lokális nagycsapadékok: nagy csapadékmennyiség, nagy intenzitás
Csapadékmentes időszakok hosszának növekedése
Hőségnapok számának, időszak hosszának növekedése, ismétlődése egy nyáron
A valaha mért legmelegebb időszakok (év, évszak, hónap) közelünkbe kerülése

## Slide 9: Mi lesz a vízkészletekkel?
A természetes vízkészletek csökkeni kezdenek, azaz
  sok helyen talajvízszint süllyedési tendencia indul el
  csökken a felső talajrétegben a növények által felvehető nedvességtartalom
Mert
  bár a csapadék éves mennyisége nem változik
  nagy intenzitása miatt, változatlan beszivárgási intenzitások esetén
  megnövekszik a lefolyás
Felértékelődik
  a külföldről érkező felszíni víz,
  a víztározó, a víztározás,
  a vízvisszatartás minden formája

## Slide 10: Várható hatások egyes vízgazdálkodási ágazatokban
Mezőgazdasági vízgazdálkodás
  aszályos időszakok gyakoriságának növekedése
  talajvízszint süllyedés
Nagy folyók árvizei
  szélsőséges árvízhelyzetek várhatók
Kisvízfolyások
  helyi vízkárok előfordulása növekszik
Településeken
  keresztező vízfolyásokból helyi vízkár
  közvetlen ráfolyás problémái
  csapadék elvezetéséből származó belterületi problémák

## Slide 11
HELYI VÍZKÁR

## Slide 15: Kedvezőtlen hatásokkal szembeni fellépési lehetőségek
Vízvisszatartás, tározási kapacitások növelése (duzzasztóművek???)
Sokoldalúan felhasználható vízkészletek létrehozása
Vízátvezetések
  Meglévő átvezetések jobb kihasználása
  Duna-Tisza rendszer összekötése (Beszédes József)
A területi vízgazdálkodásban a kárelhárítási művek megfelelő kiépítése, üzemeltetése, fenntartása (Beszédes József)
A települések lényegesen jobb védelme (belterületi vízrendezés):
  Keresztező vízfolyások medrének, műtárgyainak megfelelő kialakítása
  Védelem a közvetlen ráfolyás hatásai ellen (lokalizáció)
  Csapadékvíz elvezető hálózatok szakszerű kiépítése

## Slide 16: Mezőgazdaság
Öntözés
  Agrártechnológiába illesztett öntözés
  Ez az a kb. 100 ezer hektár, amit évtizedek óta öntöznek
  Kárelhárító (pl. aszálykár-elhárító) öntözés
  Erről szólnak a stratégiák (pl. aszálykár-elhárítás), amelyek nem valósultak meg
  Klimatikus okok miatti öntözés (természetes nedvesség pótlása)
  Ez az, ami még nincs kitalálva, mert mindenki fél a hatásaitól. Hová emelkedik a mezőgazdasági termékek ára, ha sok mindent csak öntözött körülmények között lehet megtermelni???

## Slide 17: Beszédes József munkái, elképzelései …használatlanul a vizet ki ne bocsássad…!
Kisvízfolyások szabályozása
  Akadálymentes lefolyás biztosítása
  Vízhasznosítási lehetőségek kiaknázása
Lecsapolás
  Mocsarak, elvizenyősödött területek mentesítése
  A lecsapolás műszaki létesítményeinek (csatornáknak) a fejlesztése, építése
Belvízi hajózás
  Kelet-nyugati vízi utak megteremtése, árúszállítás
  Duna-Tisza csatorna megépítése
Árvízvédelem, folyószabályozás
Szakirodalmi tevékenység

## Slide 18: Beszédes – mai szemmel nézve
Hatékony vízelvezető rendszerek megvalósítása
  Sárvíz szabályozása
    Vízelvezető funkció – kapcsolódó lecsapolási feladatok
    Vízhasznosítási funkció - malmok
Duna-Tisza csatorna
  Beszédes elsősorban vízi közlekedési funkciót szánt neki
  Vízkészlet átvezetése szempontjából lenne fontos
Vízi szállítás
  Beszédes idejében nem voltak vasútvonalak, rosszak voltak az utak
  Ma még az autópályákkal legjobban ellátott országokban is fontos a vízi (belvízi) szállítás (Hollandia, Belgium)
Vízvisszatartás fontossága – fogalmi zavar felodása!

## Slide 19
SÁRVÍZ
MALOMCSATORNA

## Slide 21
Dunaharaszti 110 m
Csongrád 83 m
DUNA
TISZA
HOMOKHÁTSÁG

## Slide 22: Duna-Tisza csatorna
Elkészült szakasza: Dunaharaszti – Sári (Dabas)
Nehézségek:
  Jelentős bevágás a Homokhátságon: 25-30 m
  A bevágás és a mélyvezetésű csatorna talajvízszint leszívó hatása
  Ennek vizsgálata Kecskemét mellett Hetényegyháza: VITUKI- Komlósy telep
  Rézsűállékonysági, stabilitási problémák
Hajózható legyen-e?
  Zsilipek, szivattyúzás szükséges
  Jelentős üzemeltetési költségek

## Slide 23: Vízpótlás a Dunából a Tiszába
Szükséges-e?
  Tisza augusztusi kisvízhozama 80-100 m³/s
  Jelenlegi öntözővíz felhasználás a Tisza-völgyben kb. 200 millió m³/öntözési idény
  Jelentős öntözésfejlesztés esetén a vízigény akár 600 millió m³/öntözési idény is lehet
  Az átvezetési igény 300-400 millió m³/öntözési idény lehet
  Átvezetési idő kb. 100 nap, azaz kb. 8.640.000 s
  Szükséges átvezetési kapacitás: kb. 50 m³/s
  De hol tározom?
Lehet-e?
  Elvileg megoldható, mert a szintkülönbség közel 30 m
  A Duna közepes vízhozama 2.400 m³/s

## Slide 24
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!